## Slide 1: Projet BE Ruche
Master EEA SME
Année 2022-2023
Réalisé par:
Erroussi Souleimane
Jidan bilal

## Slide 2: SOMMAIRE
Introduction
Schéma fonctionnel
Initialisation Microcontrôleur
DHT22
HC-SR04
Schéma de cablage
LoRa grove
Résultat du projet

## Slide 3: Introduction
-Projet 1er année de master
-Réalisation d’une ruche connecter
-Ruche utilisant des capteurs de temperature et de distance et LoRa

## Slide 4: Schéma fonctionnel
Récupération donnée
Affichage donnée reçu
Traitement de l’information

## Slide 5: Initialisation Microcontrôleur
PA9 (GPIO output - broche Trig) :broche triggeur du capteur ultrason.
PA8 (GPIO input - broche Echo) :broche Echo du capteur ultrason
PA10 (USART1 input - broche RX): broche Receive du capteur LoRa
PB6 (USART1 output - broche TX) :broche Transmission du capteur LoRa
PA11 (GPIO output) : broche du capteur de température,

## Slide 6: Capteur de température DHT22
Plage de de mesure : -40 à 80 degrés celsius
Précision de mesure ±0,5 degrès
Il utilise un fil pour transmettre les données numérique

## Slide 7: Capteur de température DHT22
Visualisation picoscope:
Ce signal commence par une impulsion à l’état logique bas (0) qui dure environ 80 microsecondes (µs)
suivie d’une impulsion à l’état logique haut (1) également d’une durée d’environ 80 µs,
Visualisation datasheet
Visualisation picoscope

## Slide 8: Capteur ultrason HC-SR04
Il est nécessaire d’envoyer une impulsion de tension "high" d’au moins 10 s sur l’entrée "Trig" du capteur
Le capteur émet une série de 8 impulsions ultrasoniques à une fréquence de 40 kHz.
Lorsque le signal réfléchi est détecté, le capteur envoie un signal de tension "high" sur la sortie "Echo«
La durée de ce signal est proportionnelle à la distance entre le capteur et l’objet

## Slide 9: Capteur ultrason HC-SR04
Visualisation picoscope:
l'Écho qui est égale à 0.885 ms ce qui correspond à une distance de:
d=340*0.000885 = 30 cm qu’on retrouve bien sur l’ecran lcd,

## Slide 10: LoRa GROVE
Lora Grove (Long Range)
Permet d’envoyer des données à distance (10km)
Le fonctionnement repose sur la modulation de fréquence sur une large bande fréquence
Les données captés sont ensuite extraite grâce au nucleo-476-Rg qui sont ensuite interpréter,

## Slide 11: Schéma de câblage
Le but est de faire fonctionner le capteur ultrason et le capteur de température pour envoyer les données en même temps.
Grace à ce schéma de cablage on a peu faire fonctionner les capteur ensemble(LoRa,HC-SR04,DHT22),
HC-SR04
DHT22
LoRa
Ecran LCD

## Slide 12: Résultat du projet
Voici le résultat final du projet, affichant les valeurs température et de la distance sur l’écran LCD :
Défaut:
La partie transmission du LoRa n’a pas été réalisé avec succès.